## Slide 1
Thông số kỹ thuật | Min | Typical | Max | Unit
Kích thước | 87 x 54 x 17 |  |  | mm
Điện áp đầu vào | 12 | 24 | 30 | V
Dòng điện liên tục * | - | - | 20 | A
Dòng điện đỉnh * | - | - | 50 | A
Tần số hoạt động | - | - | 30 | kHz
Duty cycle | - | - | 98 | %
Mức tín hiệu điều khiển | 3.3 | - | 5.0 | V
Dòng điện không tải | - | 100 | - | mA
Tính năng | 
Điều khiển đảo chiều động cơ DC không chổi than | Hỗ trợ tín hiệu hồi tiếp: Dòng điện, điện áp, nhiệt độ
Dải tần số và điện áp hoạt động rộng | Có thể gắn thêm tản nhiệt, vỏ hộp
MOSFET kênh N cho hiệu suất tốt hơn | Hỗ trợ 3 ngõ vào cho hall sensor (A,B,C)
Tương thích với các mạch Arduino, ARM | Hỗ trợ mã nguồn mở.
Hổ trợ cấp nguồn 5V 1A | Ứng Dụng: Robot, Quạt , bơm, máy động lực brushless…
Fb.com/CircleTechVN
Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập website:
www.circletech.vn/sanpham/
( * ) Đã được kiểm tra trên băng thử, xem thêm tại www.circletech.vn
Hình ảnh sản phẩm |  |  | 
SBLMB500 | Single Brushless Motor Bridge 500W
Thông tin sản phẩm | 
Tên sản phẩm | SBLMB500 (Single Brushless Motor Bridge 500W)
Màu | Đen
Mã sản phẩm | 01CTSBLMB500
Năm sản xuất | 2020
Cầu chì | √
Phản hồi dòng điện | √
Phản hồi điện áp | √
Phản hồi nhiệt độ | √

## Slide 2
Add: 211/9, Quarter 5, Long Binh ward, Bien Hoa city,
Dong Nai province, Viet Nam.
M: 0962 497 102 M: 0969 294 592
E: admin@circletech.vn W: www.circletech.vn
SBLMB500
Single Brushless Motor Bridge 500W
CIRCLE TECH TECHNICAL SOLUTIONS CO.,LTD
 | Sơ đồ kết nối
B
C
Arduino pinout
SBLMB500 pinout
External connector
7
HALL C
6
PWM LOW C
5
PWM LOW B
4
HALL B
3
PWM LOW A
2
HALL A
1
UART RX
0
UART TX
GND
GND
13
12
DIR
11
PWM HIGH C
10
PWM HIGH B
9
PWM HIGH A
8
PULSE
V AUX 5V
GND
GND
RST
3.3V
5V
GND
GND
VIN
BEMF C
BEMF B
BEMF A
TEMP_SENSE
VIN SENSE
CURR SENSE
A0
A1
A2
A3
A4
A5
5V
GND
PULSE
DIR
V+
V-
HALL B
HALL A
HALL C
GND
+5V
Encoder
12V-24V
A